电 气 防 火 技 术 检 测 报 告

编号：  京电检 xxx（2009）xxx

建筑名称：

申检单位：

检测类别：

报告日期：

北 京     x x x x x x        公 司

电气防火技术检测报告

# 一、受检单位及检测概况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受检地址 |  |
| 联 系 人 |  | 电话 |  |
| 建筑状况 |  |
| 约定 检测范围及检测内容 | 一、 检测范围： 1．检测面积：m2 2．检测部位： 二、 检测内容： 变配电装置、照明灯具、开关、插座、 线路敷设。 |
| 检测依据 规范标准 检测依据 规范标准 | GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50171－1992《电气装置安装工程 盘 柜及二次回路接线施工 及验收规范》 GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50194-1993《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50254－1996《电气装置安装工程、低压电器施工及验收规范》 JGJ16－2008 《民用建筑电气设计规范》 GB50055－1993《通用用电设备配电设计规范》 GB50058－1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 DB11/065－2000《北京市电气防火检测技术规范》 公安部1990年6号令《仓库防火安全管理规则》 GB50257－1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50045－1995 《 高层民用建筑设计防火规范》（2005年版） GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50054-1995 《低压配电设计规范》 GB50052-1995 《供配电系统设计规范》 GB50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50354-2005 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50034-2004 《建筑照明设计标准》 |
| 实际检测 项目及数量 | 变压器（台） |  | 日光灯（盏） |  |
|  | 配电柜（面） |  | 白炽灯（盏） |  |
|  | 配电箱（个） |  | 筒 灯（盏） |  |
|  | 刀开关（个） |  | 射 灯（盏） |  |
|  | 断路器（个） |  | 开 关（个） |  |
|  | 接触器（个） |  | 插 座（个） |  |
| 检测时间 | XXXX年X月X日 |

二、 检测使用的仪器设备及检测技术手段

主要使用红外测温仪、红外热成像仪(红外热电视)、超声波探测仪和真有效值钳型电流表等现代电工高科技检测仪器，运用现代技术检测手段，对电气线路、电气设备的温度、火花和参数进行带电检测。同时结合直观检查方法进行检查。

三、 检测条件

1. 技术条件：

受检电气线路及电气设备在进行检测时已加载运行0.5~1小时，达到热稳定工作状态，具备了检测条件。

2.环境：天气    温度    湿度    室内（外）

# 四、检测结果评议

# 依据国家规范标准和《北京市电气防火检测技术规范》我检测公司对XXXXXX单位的变配电装置、开关、插座、照明灯具、线路敷设使用红外线测温仪、负荷测试仪等现代电工高科技检测仪器，运用现代技术检测手段进行了即时检查和检测，结果如下：

# （一） 经检测符合《北京市电气防火检测技术规范》的有：

1、油浸变压器安装符合要求。储油箱、油枕、套管与油箱盖连接处无渗漏油现象,瓷套管无严重积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹，瓷套管外引线连接处无过热、无烧伤、熔接等异常现象，油温未超过允许值，吸湿器内装的干燥剂（硅胶）无变色，变压器接地良好；变压器室的门、窗用非燃烧材料制作，变压器室有防雨、雪和蛇鼠类小动物从采光窗、门、通风窗进入室内的设施，变压器室的门向外开启，变压器室屋顶无渗漏，变压器室孔洞封堵严实，变压器室未堆放可燃物，变压器室排风良好，夏季室温未超过允许值。

2、干式变压器绕组热点温度和瓷套管外引线连接处温度未超过允许值，瓷套管无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹，瓷套管端子与外引线连接处无烧伤、熔接现象。风冷装置运行正常，绕组浇注体未发现裂纹，变压器接地良好。

3、高、低压配电柜、电容柜内设备（电缆头、母线、刀闸、开关、电容器、电流互感器、交流接触器、熔断器、断路器）各部位连接点无铜铝直接连接、无过热、锈蚀、烧熔等异常现象；套管、绝缘子无积污、无破损、无裂纹、无放电痕迹；充油设备无渗漏油现象；各级开关所带负荷均在额定值内运行，未见过负荷现象，配电柜接地良好，配电柜近旁未见堆放可燃物；配电室的向外开启，配电室设置有防雨、雪和蛇鼠类小动物从采光窗、门、通风窗进入室内的设施，配电室屋顶无渗漏，电缆沟有防水、排水措施，配电室内无无关的管道和线路通过，配电室进出线、电缆孔洞封堵良好，配电室内裸导体正上方未布置灯具和明敷线路（封闭式配电柜例外），配电室内灭火设备及器材配备齐全。

4、配电箱（盘）用不燃材料制作，进出线均有绝缘保护套，箱内导线绝缘良好，排列整齐，固定牢固，箱内N线和PE线均接在各自的汇流排上，导线端头与断路器（刀开关、接触器）端子压接良好；截面为10 mm2及以下的单股铜线与设备接线端子压接未超过两根，截面为2.5 mm2及以下的多股铜芯线均搪锡后与设备端子连接，截面大于2.5 mm2的铜芯线均压接端子后与设备端子连接；检测中未发现过热和烧蚀现象；导线与设备端子连接的裸露部分均加绝缘保护；断路器容量与负荷相匹配，未见过负荷现象；配电箱（盘）和开关箱近旁未见堆放可燃物；室外配电箱有防雨雪措施；配电箱接地良好。

5、开关、插座安装符合要求,安装在可燃物上或靠近可燃物的插座（开关）均采取隔热、散热等保护措施；插座（开关）均有金属盒或PVC盒,盒与面板紧贴安装，暗装插座装修后，盒与面板间有可燃物的加了阻燃隔热垫；有插头的工作插座，其触头处无过热打火放电现象；落地式插座采用专用产品，保护盖板完好；移动式插座电源线为护套线，长度在2米以内，未串接使用，未超载使用；桑拿房、浴室的开关、插座均装在室外；卫生间等潮湿场所均安装防水、防溅型插座；易燃易爆的库房安装防爆型插座（开关）。

6、照明灯具安装符合要求，未安装在可燃装修材料和可燃构件上，靠近可燃材料的灯具，均采取隔热、散热等保护措施；软线吊灯灯具重量大于1Kg的，采用吊链承受重力；100W的白炽灯采用瓷灯口，引入线采用耐热绝缘线；库房内未装60W以上的白炽灯；日光灯镇流器温度未超过允许值，紧贴镇流器的电源线均套阻燃隔热管与其隔开；安装在可燃结构上的射灯及射灯变压器、霓虹灯及霓虹灯变压器均采取阻燃、隔热措施。灯具固定牢固可靠，配线接头均在接线盒内。检测中未发现过热点及异常高温和火花放电现象。

7、线路敷设中，导线截面与负载相匹配，明敷、暗敷线路均穿管、穿线槽保护，导线接头均在接线盒内；明敷线路，导线与导线、导线与其它管道交叉，均穿绝缘套管；穿越可燃物、穿墙、穿楼板、穿金属构件以及易受机械损伤的线路都穿保护管保护；从顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线，采用可挠金属管保护；闷顶内有可燃物的导线采用金属管保护，无可燃物的采用刚性塑料管保护；明敷在可燃结构上和公共娱乐场所的塑料护套线，均穿金属管保护。管、槽内配线符合要求，金属管与管及管与盒的连接、金属线槽之间的连接、金属线槽与金属盒的连接处均用导线焊成一个整体接地。

注：以上内容仅供参考，编写报告时，应针对不同检测场所的不同检测内容可增可减。

（二）经检测以下设备存在火灾隐患，建议按下列措施进行整改：

A、火灾隐患较少的应用以下叙述形式

# 1、变配电装置存在的火灾隐患及整改措施

隐患内容：… … … …

整改措施：… … … …

依据XXXXXX规范第X条规定“………”。

2、照明灯具存在的火灾隐患及整改措施

隐患内容：… … … …

整改措施：… … … …

依据XXXXXX规范第X条规定“………”。

3、开关及插头、插座存在的火灾隐患及整改措施

隐患内容：… … … …

整改措施：… … … …

依据XXXXXX规范第X条规定“………”。

4、线路敷设存在的火灾隐患及整改措施

隐患内容：… … … …

整改措施：… … … …

依据XXXXXX规范第X条规定“………”。

B、火灾隐患较多的应用以下表格形式

# 1、变配电装置存在的火灾隐患及整改措施

（1）火灾隐患

| 序号 | 所在位置 | 隐患内容 | 整改措施码 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）整改措施

| 整改措施码 | 措施内容 |
| --- | --- |

2、照明灯具存在的火灾隐患及整改措施

# （1）火灾隐患

| 序号 | 所在位置 | 隐患内容 | 整改措施码 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）整改措施

| 整改措施码 | 措施内容 |
| --- | --- |

3、开关及插头、插座存在的火灾隐患及整改措施

（1）火灾隐患

| 序号 | 所在位置 | 隐患内容 | 整改措施码 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）整改措施

| 整改措施码 | 措施内容 |
| --- | --- |

4、线路敷设存在的火灾隐患及整改措施

（1）火灾隐患

| 序号 | 所在位置 | 隐患内容 | 整改措施码 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）整改措施

| 整改措施码 | 措施内容 |
| --- | --- |

五、提请受检单位注意下列事项：

提请注意事项，是对受检单位设备检测结果及如何确保设备安全运行的提示，内容要有较强的针对性，对有隐患的设备，要针对隐患的严重程度及导致后果，提示受检单位高度重视及时整改，防止发生火灾；对无隐患的设备指出当时虽无隐患，随着用电负荷、环境条件变化设备隐患随时存在，要定期进行设备巡视检查，发现隐患及时消除，确保电气设备安全运行。

今后如遇到有关问题，欢迎随时与XXXXX公司联系，我们将竭诚为贵单位提供技术咨询服务。

联 系 人：XXX

联系电话：XXXXXXXX

传    真：XXXXXXXX

地    址：XXXXXX

___________________________________________________

批准人：         审核人：        检测队长：

X X X X X X公司

XXXX年X月X日